## Slide 1
<CAE 3차 발표>
무인 서빙 로봇의 주행 중에서 변형량 최소화를 위한 정적해석 및 모달해석
기계시스템디자인공학과
16100228 최재혁
16101819 강혁인

## Slide 2
오류 사항 해결
모달해석을 할 때 발생하는 Check the solver output 문제 해결
=> 2020 R1으로 버전을 바꾸어 다운하니 정상적으로 구동 됨
형상이 복잡하여 메쉬가 생성되지 않는 부분 확인
다음과 같이 형상을 최대한 단순화 => 메쉬 문제 해결
하중 조건을 주기 위해 바디 분할 실시
=> 스페이스 클레임 환경에서 면 300개가 넘어가면 모델링 이 되지 않으므로 고려하여 분할

## Slide 3
피드백 반영 사항
진동해석 : modal response에서 축에 rotating velocity 조건을 주어 지지대와 모터 부분의 변형을 줄이는 해석을 할 예정
그림과 같이 스페이스 클레임 환경에서 면을 분할하여 4개의 바퀴의 면에 frictionless support 지정
소음해석 : 소음해석은 ansys에서 불가능하기 때문에 실제로 흡음재를 부착하여 작품을 만들 예정

## Slide 4
피드백 반영 사항
F=49 N => 총 전체 로봇 무게 20kg *9.81/4 (바퀴 4개)
(중심에 가해진다고 가정)
x
y
64 mm
길이 25.6 mm
중실축 지름 8 mm
길이 8mm
중실축 지름 44.6 mm
F1=- 43.1 N
(모터케이스의 지지힘)
길이 = 71 mm
모터 무게 : 0.6 kg => 0.6 * 9.81/0.079 = 74.5 N/m
<전체 형상>
<모터 부분>
80 g=> 0.7848 N
8 kg=> 78.48 N 4개로 분산
0.5 kg=> 4.905 N
기타 회로 무게 적용
<하중 조건 피드백>
정적해석의 구속조건과 모델링을 가져와서 모달 해석 시행
<모델링 피드백>

## Slide 5
정적 해석 결과
수정한 모델 정적 해석 결과
지지대 변형을 적게 하는 것이 목표이므로 정적해석 결과 휘는 방향에 대한 단면 이차 모멘트의 값을 크게 하여 변형량을 줄일 예정
y
x
변형량 mm
본미세스 응력 (Mpa)
<가정>
가로, 세로 x(mm), 높이 80mm의 PLA 지지대(보 가정)
휘어짐이 11.32도를 넘어가면 음료 운반 불가능. (그란데 사이즈 기준 조사 및 실제 실험)
또한 응력 파손 조건도 만족해야 함
모터 정격 주파수 116.67 Hz 근처에서 변형량 조건과 정적해석에서 파손 조건 확인
주어진 조건 :
(정사각형)
=11.32 도
.08 m
0.08 * tan(11.32도)=16 mm
정적해석결과 지지대의 최대 변형량이 0.24 mm, 최대 본미세스 응력이 2.575 MPa 이므로 허용응력 이내이고 허용 변형량 이내이다.

## Slide 6
모달 해석 결과
모터 구동축에 모터의 정격 구동 주파수인 7000 rpm = 116 Hz = 733 rad/s 의 Rotational velocity를 적용
Coriolis effect 적용
구동 주파수 116 Hz 에 가장 가까운 고유 모드의 진동수에서 확인한 결과 지지대의 변형량 14.14, 16.35 mm , 모터축의 휨 6.48 mm이다.
구동 주파수 733 rad/s 에 도달하기 까지 거쳐야 하는 고유 모드들의 진동수 값이다 각 구간을 빠르게 통과하여 구동하는 것이 중요하다.
지지대의 변형량이(14.135 mm,16.351 mm) 최대허용치에 가까우므로 지지대의 단면 이차모멘트를 재설계하여 변형량 감소
모터 축의 휨도 정적해석 결과보다 늘어났으므로 감소시키게 재설계
지지대의 본미세스 응력이 항복응력보다 작으므로 안전하다고 가정
(정확하게는 피로해석 해야함)
다만 전체적으로 응력이 높은 곳이 많으므로 강성이 큰 재료를 사용해야 함

## Slide 7
재설계
10.63 mm
10.63 mm
y
x
z
13.4 mm
6 mm
면적 A = =
단면 이차 모멘트
면적 A =
단면 이차 모멘트
<면적 거의 동일하게 설계>
진동에 따라 휘어지는 방향이 특정한 방향으로 정해져 있지 않아서 모든 방향으로 단면 이차 모멘트를 증가 시킬 필요가 있었음 => 중실축보다 중공축이 더 단면 이차 모멘트가 커지므로 중공축으로 설계, 중공축의 안쪽 반지름은 실제 6 mm볼트로 고정할 것이므로 6 mm로 설정, 길이 L값 또한 기존보다 20mm 줄여서 다시 설계
모터 축과 바퀴 결합 길이 줄여 모터 축 변형량 감소시키게 재설계
< I를 증가 L감소 시키면 변형량 감소>

## Slide 8
재설계
수정 후 모달 해석 : 한 곳은 16.351 mm 에서 16.005 mm로 감소하였지만 다른 곳은 14.135 mm에서 14.527 mm로 증가
=>각 변의 길이만 늘린 단면 다시 설계
모터 축의 변형량은 6.48 mm에서 4.26 mm 정도로 2.2 mm 정도 감소한 것을 볼 수 있음 => 재설계 성공
수정 후 정적 해석 : 중공축의 단면 이차 모멘트 값이 크고 길이도 줄어들었으므로 확실히 변형량이 줄어든 것을 확인할 수 있음
길이 80 mm
한 변 10.63 mm
길이 60 mm
바깥지름 13.4 mm, 안지름 6 mm

## Slide 9
재설계
PLA 각 너비와 폭의 길이를 약 10 mm씩 늘린 후의 변형량이 확연히 줄어듦 => PLA는 출력이 쉬우므로 두께 조정 조정에 타당성이 있음
그러나 모달해석의 경우 지지대의 아래쪽 3 mm정도 줄어들었으나 위쪽부분은 상당히 많이 변형이 됨 위쪽이 영향을 많이 받은 것으로 보아 길이를 줄이면 될 것이라고 생각하고, 높이를 다시 줄이는 작업 실시
길이 80 mm
한 변 10.63 mm
길이 80 mm
한 변 20 mm

## Slide 10
최종 재설계
최종적으로 사각 단면 보의 형상을 채택하였고, 지지대의 높이를 20 mm 줄이고, 단면 이차 모멘트는 크게하여 변형량을 많이 줄었으며, 모달해석의 경우 구동주파수인 116 Hz에 제일 가까운 모드형상을 측정하였을 때 변형량이 평균적으로 1.3 mm 정도 줄이는게 성공하였다.
또한 Campbell Diagram에서 공진주파수를 지나는 삼각형 표시가 7개에서 4개로 줄어듦을 확인하였다.
길이 80 mm
한 변 10.63 mm
길이 60 mm
한 변 20 mm
길이 60 mm
바깥 지름 23.4 mm
안쪽 지름 6 mm
(면적 같게 설계)
정적해석의 변형량은 중공축이 더 적으나, 모달해석에서의 변형량은 사각단면 보가 더 적다.
음료를 흘리지 않게 하는 안정성이 더 중요하므로 진동해석에서의 변형량이 더 적은 사각 단면 보를 최종 설계로 채택하였다.

## Slide 11
결론 및 고찰
실제 휘어짐 각에 의한 변형 길이를 계산하는데에 있어, 지지대의 위쪽과 아랫쪽의 상대적인 변형을 고려해야하나. 해석을 할 때에는 모드형상을 정확히 알 수가 없으므로 절대 변형량을 기준으로 조건의 만족 정도를 파악하였다.
중공축의 경우 같은 면적대비 중실축, 사각단면 보의 경우보다 단면 이차 모멘트가 커서 중공축으로 설계했을 시 정적해석에 있어 변형량이 작아지는 효과를 볼 수 있었으며 모달 해석의 경우에는 동일 면적일 때 사각단면의 경우가 중공축보다 변형량이 더 적은 결과를 얻었다. 따라서 최종 설계는 높이를 20 mm 줄이고, 너비와 폭은 10 mm씩 늘린 사각단면보를 채택하였다.